OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący zadania  ,,Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Włókniarz”                    im. Jana Pawła II w Łodzi,  ul. Krzemieniecka 7/9

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobus 9 miejscowy tj. 8 pasażerów +1 kierowca) wyprodukowanego w roku 2017, wcześniej nie rejestrowanego, kompletnego i wolnego od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla dwóch osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich.

2.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

3.Wymagana jest homologacja na pojazd 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (przewożenia osób na wózkach inwalidzkich), zgodnie

z wymogami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r,poz.1137 ze zm.)

4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał wraz z samochodem wszelkie    związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w tym: książkę pojazdu, świadectwo homologacji, świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych ( przewożenia osób na wózkach inwalidzkich), oświadczenie recyklingu, książki gwarancyjne, instrukcje obsługi   i konserwacji, deklaracje zgodności CE na samochód będący przedmiotem zamówienia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w języku polskim.

5.Zamawiający wymaga aby samochód spełniał warunki techniczne określone przez obowiązujące przepisy w Polsce dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r ( Dz.U.2012, poz.1137 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w UE dla tego typu samochodu.

6.Zamawiający wymaga aby oferowany samochód spełniał minimalne wymogi Dyrektywy CEE EURO 6  w zakresie emisji spalin.

Zamawiający wymaga, aby zamawiany samochód posiadał:

| L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie 1. Rodzaj nadwozia: typu 9-cio osobowego , liczba miejsc siedzących ogółem 8+1 2. Siedzenia w przedziale osobowym w układzie : I rząd 2 + 1 , II i III rząd 3 –osobowa kanapa wyjmowana /składana 3. Stanowisko w III rzędzie przystosowane do wprowadzenia 2 wózków inwalidzkich i przewozu 2 osób niepełnosprawnych 4. Rozstaw osi min. 3300 mm 5. Wysokość całkowita pojazdu max. 2000 mm 6. Szerokość całkowita pojazdu z rozłożonymi lusterkami max 2300 mm 7. Długość całkowita pojazdu od 5300mm do 5500mm 8. Pełne przeszklenie nadwozia 9. Szyby przyciemnione w przedziale osobowym 10. Kolor nadwozia: jasny (do ustalenia w momencie podpisywania umowy) 11. Izolacja termiczna i akustyczna nadwozia 12. Kierunkowskazy dachowe |  |
| 2. | Silnik 1. Silnik wysokoprężny o pojemności do 2300 cm³ 2. Silnik o mocy min. 115 KM spełniający normę Euro 6 3. Rodzaj paliwa : ON (Diesel) 4. Spalanie max 10 l ON na 100 km |  |
| 3. | Wyposażenie 1. Obręcze kół stalowe + kołpaki 2. Czujniki parkowania z tyłu 3. Gaśnica 4. Koło zapasowe pełnowymiarowe 5. Komplet opon zimowych (pojazd fabrycznie na oponach letnich) 6. Zestaw narzędzi do wymiany kół 7. Trójkąt ostrzegawczy 8. Apteczka 9. Dokumenty niezbędne do dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 10.Homologacja pojazdu bazowego 9-osobowego 11.Instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna w języku polskim 12. Zabezpieczenie antykradzieżowe immobiliser, alarm 13. Lusterka boczne podgrzewane 14. Lusterka boczne regulowane elektrycznie 15. Trzecie światło STOP 16. Tempomat 17. Światła przeciwmgielne (przód i tył) 18. Zbiornik paliwa min. 70 l 19. ABS 20. ESP 21. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 22. Wspomaganie układu kierowniczego 23. Kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie 24. Siedzenia z zagłówkami wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 25. Siedzenie kierowcy regulowane 26. Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy i w przedziale osobowym 27. Dodatkowa nagrzewnica w przedziale osobowym z regulacją niezależną do regulacji temperatury w kabinie kierowcy 28. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 29. Komputer pokładowy 30. Radioodtwarzacz + sterowanie radiem w kole kierownicy 31. Podłoga wodoodporna z warstwą antypoślizgowa , w tylnej części wymieniana w miejscu mocowania wózków, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy 32. Gniazdo 12v w kabinie kierowcy 33. Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach 34. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony do przedziału osobowego z otwieraną szybą. 35. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, podgrzewane szyby z wycieraczką 36. Okna w przedziale kierowcy otwierane elektrycznie 37. Oświetlenie kabiny kierowcy i przedziału osobowego zamontowane w podsufitce, 38. Nawigacja satelitarna |  |
| 4. | Układ przenoszenia napędu 1. Skrzynia biegów manualna 5-cio lub 6-cio biegowa 2. Oś napędowa: przednia 3. Układ hamulcowy: hamulce tarczowe przednie i tylne |  |
| 5 | Zabudowa specjalna 1. Wysuwany stopień do wsiadania w drzwiach przesuwnych po prawej stronie 2. Oznakowanie pojazdu znakiem „osoby niepełnosprawne” zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Przystosowanie dwóch miejsc z tyłu pojazdu dla dwóch wózków inwalidzkich (możliwość wymontowania / złożenia siedzeń w III rzędzie) 4. Drzwi pojazdu umożliwiające wjazd wózka 5. Składany podjazd dla wózka (listwy najazdowe antypoślizgowe) 6. Szyny podłogowe typu Cargo do mocowania wózka (wraz z uchwytami mocującymi) 7. Pasy do mocowania wózka i osoby niepełnosprawnej 8. Zamontowane uchwyty ułatwiające wsiadanie. |  |
| 6. | Gwarancje wymagane przez Zamawiającego: gwarancja na perforacje nadwozia minimum 10 lat gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 3 lata gwarancja na wszystkie zespoły i podzespoły minimum 2 lata bez limitu km (gwarancja obejmuje wszystkie elementy pojazdu) |  |
| 7. | KOD CPV: 34.11.00.00-1 kod wiodący (dotyczy samochodów osobowych) 34.11.52.00-8 kod uzupełniający ( dotyczy pojazdów silnikowych do transportu mniej niż 10 osób.) 33.19.62.00-2 kod uzupełniający ( dotyczy sprzętu dla osób niepełnosprawnych) |  |
| 8 | Termin realizacji zamówienia Do 40 dni od daty podpisania umowy |  |