OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do zadania : „Wymiana szaf wnękowych oraz desek boazeryjnych w pokojach mieszkalnych w pawilonie C w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 „

I. Prace rozbiórkowe

1. Demontaż oraz wywóz i utylizacja dużych szaf wnękowych dużych

w ilości 21 szt

2. Demontaż i wywóz oraz utylizacja mniejszych szafek wnękowych

w ilości 24 szt.

3. Demontaż oraz wywóz i utylizacja desek boazeryjnych w 21 pokojach

mieszkalnych

II. Montaż nowych mebli

1. Przygotowanie wnęk montażowych – uzupełnienie ubytków , ewent.

wyrównanie i oczyszczenie ścian

2. Montaż nowych szaf wnękowych w ilości 21 szt. :

- 3szt. do pokoi dwuosobowych

-18 szt. do pokoi jednoosobowych

3.Montaż mniejszych szafek wnękowych w ilości 24 szt. do pokoi jedno- i

dwuosobowych

4.Montaż desek boazeryjnych w 21 pokojach

-ok. 8mb deski o szer. 0,6m na pokój dwuosobowy

-ok. 7mb deski o szer. 0,6m na pokój jednoosobowy

Zainstalowanie nowych szaf i szafek wnękowych oraz desek boazeryjnych wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami:

pokój jednoosobowy -rys. nr 1

pokój dwuosobowy   -rys. nr 2

UWAGA

Ze względu na różnice wymiarowe pomiędzy poszczególnymi pokojami mieszkalnymi elementy montowane należy dopasować indywidualnie do każdego pomieszczenia.

Różnice wymiarowe dotyczą :

-wysokości pomieszczeń

-szerokości oraz głębokości wnęk do zabudowy

-wymiarów ścian do montażu desek boazeryjnych

3 Materiały i wyposażenie

- meble do zabudowy oraz deski boazeryjne wykonać z płyty laminowanej o

grubości 18mm

-tylne ściany mebli wykonać z cienkiej płyty HDF

-obrzeża oklejać okleiną PCV

-listwy prowadzące oraz rolki jezdne f-my SEVROL

-zawiasy z hamulcami f-my BLUM

-prowadnice szuflad pełnego wysuwu na łożyskach

-szafy wnękowe ustawiane na regulowanych nóżkach

-drzwi przesuwne wyposażone w listwy uchwytowe, hamulce zamykające,

szczotki przeciwkurzowe i odbojowe oraz odpowiednie zamki z kompletem

kluczy

-wszystkie meble w pokojach dwuosobowych wyposażone w zamki z

kompletami kluczy

Wszystkie materiały stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia

powinny mieć stosowne atesty oraz certyfikaty dopuszczające je do użytku.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów których jakość nie pogorszy

standardu wykonanych mebli.

Wykaz rysunków :

Rys. nr 1- pokój jednoosobowy - rozmieszczenie mebli

Rys. nr 2- pokój dwuosobowy  -  rozmieszczenie mebli

Rys. nr 3- szafa wnękowa duża do pok. jednoosobowego

Rys. nr 4- szafa wnękowa duża do pokoju dwuosobowego

Rys. nr 5- szafka wnękowa mniejsza do pok. jedno- i dwuosobowego

W formularzu ofertowym prosimy podać całkowity koszt:

-pokoju jednoosobowego (rys. nr3 i rys. nr 5)

-pokoju dwuosobowego  (rys nr.4 i rys. nr 5)

UWAGI  DOTYCZĄCE  MONTAŻU

Z  faktu, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie w pokojach, gdzie przebywają mieszkańcy wynika wiele utrudnień organizacyjnych i logistycznych.

Wymiana mebli wiąże się z koniecznością wcześniejszego opróżnienia pokoi, spakowania i przeniesienia rzecze mieszkańców w inne miejsce tak aby nie utrudniały prac remontowych.

Dlatego też, w zależności od ilości pracowników zaangażowanych w prace w DPS ,,Włókniarz „przez Państwa firmę proponujemy wykonanie demontażu oraz montażu nowych mebli maksymalnie do 4 pokoi dziennie.

Prace wykonywane w jednym pokoju tj. demontaż i montaż powinny być przeprowadzone w ciągu jednego dnia , aby umożliwić pracownikom wykonanie prac porządkowych, uniknąć przewożenia rzeczy mieszkańców do magazynów oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom.